SOP Radiotherapie –

Lokalisation

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V. ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie – Lokalisation

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	2

7 Dokumentation	6

8 Hinweise und Anmerkungen	6

9 Mitgeltende Unterlagen	6

10 Anlagen	6

Ziel und Zweck

Durchführung einer Lokalisation als Vorbereitung zur Strahlentherapieplanung. Diese SOP gilt für die Lokalisation von Bestrahlungsfeldern.

Lokalisation von ZV als Vorbereitung zur computergestützten dreidimensionalen Bestrahlungsplanung.

Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

Begriffe

ZV	Zielvolumen

RL	Rückenlage

BL	Bauchlage

CT	Computertomografie

MRT	Magnetresonanztomografie

DL	Durchleuchtung

R	 	Rechts

L		Links

Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

Die Indikation wird vom Arzt mit Fachkunde im Strahlenschutz gestellt.

Arbeitsmittel und Geräte

Bereichsspezifische Ergänzung notwendig

Beschreibung des Ablaufes

Lokalisationsvorbereitung

- strahlentherapeutische Verordnung

- bildgebende Diagnostik

- Vorbestrahlungsunterlagen

Patientenvorbereitung

- Einverständniserklärung

- Lagerungshilfen

- Kontrastmittelgabe

- weitere Terminabsprachen

Lokalisationsablauf (schematisch)

Lokalisation zur Bestrahlung  ohne dreidimensionale Bestrahlungsplanung

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Arzt mit Fachkunde | Physiker mit Fachkunde | MTRA mit Fachkunde |
| Patienten Ablauf der Lokalisation erklären |  |  | X |
| Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der strahlentherapeutischen Verordnung |  |  | X |
| Herstellung von speziellen Lagerungshilfen für den Patienten (z.B. Maske, Vakuumkissen) |  |  | X |
| Lagerungskontrolle unter DL | X |  | X |
| Konventionelle Planung der Bestrahlungsfelder anhand der diagnostischen Röntgenbilder | X |  | X |
| Markierung von Narben, ......... | X |  | X |
| Festlegung der Bestrahlungsfelder unter DL | X |  | X |
| Dokumentation durch Röntgenaufnahmen |  |  | X |
| nein Beurteilung | X |  |  |
| Okay? | X |  |  |
| Markierung der Bestrahlungsfelder auf der Haut des Patienten |  |  | X |
| Protokollierung der Lagerung |  |  | X |
| Terminvergabe |  |  | X |
| Manuelle Berechnung der Monitoreinheiten |  | X | X |
| Leistungsdokumentation/ Leistungserfassung | X |  | X |
| Übernahme der Geräteparameter ins Verifikationssytem (Varis / Lantis / etc.) |  | X | X |

Lokalisation zur dreidimensionalen Bestrahlungsplanung

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Arzt mit Fachkunde | Physiker mit Fachkunde | MTRA mit Fachkunde |
| Patienten Ablauf der Lokalisation erklären |  |  | X |
| Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der strahlentherapeutischen Verordnung |  |  | X |
| Herstellung von speziellen Lagerungshilfen für den Patienten |  |  | X |
| Markierung von Narben, ......... | X |  | X |
| Lagerungskontrolle unter DL | X |  | X |
| Festlegung der Referenzpunkte für das Planungs– CT / Planungs- MRT | X |  | X |
| nein Okay? | X |  |  |
| Markieren der Referenzpunkte entsprechend der drei Laserpunkte auf der Haut des Patienten |  |  | X |
| Dokumentation durch Röntgenaufnahmen | X |  | X |
| Beurteilung | X |  |  |
| Okay ? | X |  |  |
| Protokollierung der Lagerung |  |  | X |
| Terminvergabe | X |  | X |
| Leistungsdokumentation/ Leistungserfassung |  |  | X |

- Einstelltechnik

- Lagerung

- Lagebezeichnung BL / RL

- Seitenbezeichnung R / L

- evtl. Kennzeichnung mit Bleidraht / Bleibuchstaben

Aufnahmetechnik

| Organ | Format | EK | Fokus | Raster | FAA cm | FFA cm | kV | mAs | Filter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlengang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bildverarbeitung / Bildbeschriftung

|  | analoge Bildverarbeitung Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | Fachkundiger Arzt | MTRA |
| Scribor mit folgenden Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufnahmedatum abteilungsinterne Beschriftung |  | x |
| Scribor aufbelichten |  | X |
| Entwicklermaschine |  | X |
| Beurteilung der Qualität | X | X |
| ☺ in Ordnung |  | X |
| Beschriften der Aufnahmen mit Lagerungs- Einstellungsparametern |  | X |
| Lokalisationsunterlagen für Planungs- CT / Planungs- MRT vorbereiten |  | X |
| Demonstration | x | X |

|  | Zuständigkeiten |
| --- | --- |
|  | digitale Bildverarbeitung Fachkundiger Arzt | MTRA |
| Patientenidentifikation |  | x |
| Beurteilung der Qualität an der Workstation | x | x |
| Beschriftung, Drehung, Belichtungsoptimierung |  | x |
| ☺ in Ordnung | x | x |
| Beschriften der Aufnahmen mit Lagerungs- Einstellungsparametern |  | x |
| Drucken der Aufnahmen |  | x |
| Verschicken in digitales Archiv |  | x |
| Lokalisationsunterlagen für Planungs- CT / Planungs- MRT vorbereiten |  | x |
| Demonstration | x | x |

Beschriftung:

Lagerung:							Parameter:

RL	/ BL							Tragarmwinkel:

Lagerungshilfen unter dem Kopf:				Blendendrehwinkel:

Lagerung der Arme:					Tischhöhe:

Lagerung Beine usw.					Tischlänge:

Tischdrehwinkel:

Lage des Referenzpunktes:

Referenztiefe:

FHA - Fokushautabstand

FAA - Fokusachsabstand

FFA – Fokusfilmabstand/ FDA – Fokusdetektorabstand

Dokumentation

- Durchleuchtungszeit/ Parameter

- Aufnahmeparameter

- Ausführende MTRA

- Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben

Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen. Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

Mitgeltende Unterlagen

- Leitlinien der BÄK zur Qualitätssicherung in der Strahlentherapie

- Arbeitsanweisungen (Abteilungsintern)

- SOP Dokumentation und Leistungserfassung in der Strahlentherapie

- SOP Hygiene (Abteilungsintern)

- Strahlenschutzanweisung für den Simulator

- DIN der Radiologischen Diagnostik

- Leitlinien der DEGRO

Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de